## Slide 1: Trabalho 1 – parte 2
Implementar em VHDL duas architectures para o processador CORDIC
  Comportamental + estrutural (ControlPath + DataPath)
    A descrição VHDL deve ser baseada no projeto implementado na parte 1 do trabalho com a restrição de um único somador para operações aritméticas e comparações
    Removam todo o hardware desnecessário do projeto da parte 1 (e.g. demux, barrel-shifter)
  Totalmente comportamental
    Deve-se explorar o paralelismo a partir da replicação consciente de hardware a fim de aumentar o desempenho em relação ao projeto da parte 1
    Espera-se que o tempo de processamento caia para em torno de 1/6 do tempo do projeto da parte 1

## Slide 2: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Comportamental + estrutural
  Estrutura da descrição
    4 entidades: CORDIC, ControlPath, DataPath e Memory
    Cada entidade corresponde a um arquivo .vhd de mesmo nome
ControlPath
DataPath
CORDIC
Memory

## Slide 3: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Comportamental + estrutural
  Estrutura da descrição
    Criar package CORDIC_pkg contendo a definição de uma record com todos sinais de controle do ControlPath para o DataPath
ControlPath
DataPath
CORDIC
Memory

## Slide 4: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Comportamental + estrutural
  DataPath (DataPath.vhd)
    Estrutural + comportamental
    Registradores devem ser instâncias do registrador genérico RegisterNbits (RegisterNbits.vhd)
ControlPath
DataPath
CORDIC
Memory

## Slide 5: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Comportamental + estrutural
  ControlPath (ControlPath.vhd)
    Totalmente comportamental
    Registrador de estados + circuitos de saídas e próximo estado
ControlPath
DataPath
CORDIC
Memory

## Slide 6: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Comportamental + estrutural
  CORDIC (CORDIC.vhd)
    Totalmente estrutural (ligação entre DataPath e ControlPath)
    Utilizar a record definida no CORDIC_pkg na conexão dos blocos
ControlPath
DataPath
CORDIC
Memory

## Slide 7: Trabalho 1 – parte 2
Architecture Totalmente comportamental
  CORDIC (CORDIC.vhd)
    Totalmente comportamental
    Deve ser entregue o esquemático correspondente apenas ao data path da descrição implementada
CORDIC
Memory

## Slide 8: Trabalho 1 – parte 2
Memória (Memory.vhd)
  Deve ter a mesma interface da memória ROM do Logisim com a adição de uma entrada de clock
  A leitura deve ser síncrona
  Deve estar habilitada (sel=1) apenas quando for utilizada
  Quando sel=0 a saída deve ficar em alta impedância (Z)
  Os barramentos devem ser parametrizáveis

## Slide 9: Trabalho 1 – parte 2
Memória (Memory.vhd)
  A memória deve ser inicializada a partir de um arquivo texto
  Será fornecida uma memória de exemplo contendo um procedimento que faz inicialização a partir de um arquivo
  O arquivo deve ter o seguinte formato
00 20003042
01 AB435555
… …
Endereços
Dados

## Slide 10: Trabalho 1 – parte 2
  Test bench (CORDIC_tb.vhd)
  Deve existir um único test bench no qual será instanciado as duas descrições do CORDIC e duas memórias
  Os mesmos sinais de estímulos devem ser fornecidos aos dois processadores (clock, reset, angle…)
  Na apresentação os dois devem ser simulados simultaneamente a fim de comparar o desempenho
CORIDC (arch1)
Memory
CORDIC_tb
CORIDC (arch2)
Memory
Estímulos

## Slide 11: Trabalho 1 – parte 2
Será fornecido um processador que implementa o algoritmo BubbleSort, o qual apresenta algumas características em comum com o trabalho a ser feito
A memória de exemplo é a deste projeto
BubbleSort_tb
ControlPath
DataPath
BubbleSort
Memory

## Slide 12: Trabalho 1 – parte 2
Entrega dia 21/11 (todos grupos)
  Em relação à descrição baseada no projeto da parte 1
    Diagrama do data path (impresso) indicando as nets/signals criados no VHDL
    As nets/signals podem ser escritas a mão sobre o esquemático
    Grafo unido FSM+FSMD utilizado para implementação do ControlPath (impresso)
  Em relação à descrição totalmente comportamental
    Diagrama do data path (impresso)
  Arquivos VHDL
Apresentação dias 21/11 e 23/11
Para a parte 2 do trabalho, os mesmos grupos deverão ser mantidos
  Só estarão habilitados a realizar a parte 2 dos trabalho os grupos que fizeram a parte 1

## Slide 13: Trabalho 1 – parte 2
Será avaliada
  Coerência entre os diagramas e os códigos VHDL
  Clareza do código
  Comentários
  Domínio do trabalho durante a apresentação
  Ganho de desempenho da versão totalmente comportamental
Especificações incompletas não propositais serão descontadas

## Slide 14: Trabalho 1 – parte 2
Cronograma
  7/11 – Divisão dos grupos nos 2 dias de apresentação
  9/11 - Dúvidas do trabalho/prova 2
  14/11 - Feriado
  16/11 – Prova 2
  21/11 – Entrega/Apresentação
  23/11 – Apresentação